## Slide 1
Detection is not Diagnosis：从端到端异常到可核验根因诊断
Detection → Evidence Aggregation → Relation Explanation → Verifiable Diagnosis
1 Motivation
大型 Clos/ECMP 数据中心中，一处链路、设备或协议异常可能影响多条业务流，最终表现为端到端时延升高或丢包。
Pingmesh 能持续发现受影响的源—目的端；但在缺少路径级遥测时，ECMP 使实际内部路径不可见，端到端症状无法直接对应物理根因。
生产诊断还必须回答：
① 哪台设备最可能是根因？
② 该候选能否解释当前 case 中分散出现的异常？
2.1 增强观测后进行物理定位 Localize with Added Observability
R-Pingmesh、Canary、Hawkeye 和 SkeletonHunter 通过主动探测、数据平面遥测、路径编码或机制专用信号降低定位歧义。
局限：大规模存量网络面临部署成本、设备兼容性与覆盖限制；未预先采集的路径证据也无法事后恢复。
2.2 聚合多源证据进行根因排序 Rank by Evidence Aggregation
TraceRCA、MicroRank 通过异常统计或图排序计算可疑度；Eadro、DiagFusion 和 GAMMA 进一步融合指标、日志、Trace 与依赖关系。
局限：这些方法多面向微服务调用图及密集遥测，与 DCN 路径条件化的 Device–Event 关系不同；且排序只能回答“谁更可疑”。
生产处置还需要可核验依据、影响范围和异常机制；否则运维仍需重查告警与拓扑，排序没有完成诊断。
2.3 重构事件关系提供诊断解释 Explain by Relation Reconstruction
MULAN、FaultInsight 和 NetEventCause 通过因果发现或事件时序建模，恢复指标、告警或异常事件之间的关系。
局限：关系可靠性取决于证据是否一致。以 NetEventCause 为例，它依据告警类型、实体类型和触发时间建模，并假设原因告警先出现；检测或上报延迟可能使时间方向与告警语义、运维知识冲突，导致解释不稳定。
Research Gap｜在固定且不完整的 DCN 观测下，现有方法仍难同时实现可靠的根因候选识别，以及在多源证据缺失或冲突时形成可核验的诊断解释。
Challenge 1 Sparse Cases, Dense Information
生产故障 case 少、根因标签昂贵，但单个 case 内设备、事件和关系密集。节点多不等于独立根因样本；仅依赖 case 级标签训练，容易记忆特定端点、告警和拓扑模式并产生过拟合。
Challenge 2 Complex Multidimensional Evidence
根因判断取决于拓扑位置 × 告警语义 × 事件时序 × 设备状态。证据作用具有条件性和非线性交互，人工规则、固定权重或简单聚合难以表达随 case 变化的联合关系。
Challenge 3 Limited Diagnostic Verifiability
根因排序缺少可核验依据；而告警缺失或延迟、时间重叠、语义冲突和 ECMP 又会使关系方向产生歧义。因此，解释重构本身也面临不完整和相互冲突的诊断证据。
3 Challenges
Notes: 汇报顺序：Motivation → Existing Solutions → Research Gap → Challenges。
讲述主线：
1. Pingmesh 可以检测受影响端点，但无法直接给出物理根因。
2. 已有方法依次通过增强观测、证据聚合和关系解释缩小诊断缺口。
3. 三类方法分别受部署条件、输出形式和证据冲突限制。
4. 因此引出三个研究挑战：少 case、复杂交互、有限可核验性。
[Sources]
- Local manuscript: D:\DESKTOP\aiops\华为DCN&数通\pingmeshPaper\docs\Introduction_ART叙事版.md
- R-Pingmesh: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3651890.3672264
- Eadro: https://ieeexplore.ieee.org/document/10172617/
- MicroRank: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442381.3449905
- MULAN: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3589334.3645442
- Nezha: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3611643.3616249
- FaultInsight: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3637528.3672051
- NetEventCause: https://doi.org/10.1109/TNNLS.2025.3574316
[/Sources]